## Slide 1
POSE-BASED ACTIVITY RECOGNITION
姿勢キーポイントから 異常活動を認識する
ラベル付き姿勢データで学習し、LOSOで未知被験者への汎化性能を評価
0.6295
LOSO Accuracy
改善前 0.5500
0.6279
Macro-F1
改善前 0.5138
0.7574
異常活動 F1
改善前 0.6279
17 KEYPOINTS
2D POSE ONLY
PBL | keypointlabel-based implementation | 2026-06-12
01

## Slide 2
DATASET
学習は4名のラベル付き姿勢CSVだけを使う
元Notebookと元データは変更せず、keypointlabel専用のPython実装を新規作成
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
02
LABELED TRAINING
POSE-ONLY INFERENCE
keypointlabel
34座標列 + Action Label
学習・LOSO評価
video_*.csv
34座標列 ラベルなし
予測のみ
1
keypoints_with_labels_1.csv
17関節 × (x, y) / 30 fps
2
keypoints_with_labels_2.csv
17関節 × (x, y) / 30 fps
3
keypoints_with_labels_3.csv
17関節 × (x, y) / 30 fps
5
keypoints_with_labels_5.csv
17関節 × (x, y) / 30 fps
未使用
timetable / SRT / PDF / Notebook内の学習結果
入力データとラベルは一切書き換えない

## Slide 3
LABEL SPACE
8活動を「通常4」「異常4」に分けて学習する
活動分類と異常判定を同時に扱う二階層の問題設定
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
03
NORMAL
UNUSUAL
4
4
8
CLASSES
Sitting quietly
Using phone
Walking
Eating snacks
Head banging
Throwing things
Attacking
Biting nails
ラベル統一
Biting → Biting nails
Throwing → Throwing things

## Slide 4
PREPROCESSING
位置・大きさ・個人差を段階的に除去する
ラベルを使わない正規化により、未知被験者にも同じ処理を適用できる
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
04
z-score
x − μ
σ
被験者単位
01
RAW POSE
画像座標
→
02
HIP CENTER
腰中心を原点化
→
03
BODY SCALE
胴体長・肩幅で除算
→
04
SUBJECT Z-SCORE
特徴分布を標準化
正規化特徴 = (特徴 − 被験者内平均) / 被験者内標準偏差

## Slide 5
FEATURE ENGINEERING
2秒の動きを、4種類の証拠へ変換する
同じ活動ラベルの連続区間内だけで窓を作り、活動境界の混入を防ぐ
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
05
60 frames / 2 sec
WINDOW 1
WINDOW 2 / stride 30 frames
01
POSITION
17関節の 正規化座標
02
RELATION
上半身13関節の 関節間距離
03
VELOCITY
1フレーム差分と 動作強度
04
ACCELERATION
速度差分から 急な動きを取得
各特徴を統計量へ集約
平均
標準偏差
最小
最大
開始→終了差
|速度|平均
速度最大
|加速度|平均
特徴ベクトル

## Slide 6
MODEL ARCHITECTURE
8クラス分類を、異常判定ゲートで補正する
2つのExtra Treesを目的別に最適化し、グループ不整合を確率で修正
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
06
FEATURE VECTOR
被験者z-score後
ACTIVITY MODEL
Extra Trees × 300
8 classes / leaf = 4
ABNORMAL MODEL
Extra Trees × 300
Normal / Unusual / leaf = 2
GATE
グループ一致?
YES
NO
FINAL
ACTIVITY
8クラスの 最終ラベル
不一致時：異常モデルのグループを優先し、その4クラス内で活動確率が最大のラベルを選ぶ

## Slide 7
VALIDATION
LOSOは「見たことのない1人」を毎回評価する
同じ被験者の時間窓が学習側へ混入しない、被験者独立の評価
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
07
LOSO
3 TRAIN 1 TEST
各Foldで評価対象だけを完全に除外
学習
残り3名の 全ラベル付き窓
評価 保持した1名のみ
4 FOLDS
1 → 2 → 3 → 5
合計 10,682 windows
1
Subject 1
2
Subject 2
5
Subject 5
3
Subject 3
評価ラベルはスコア計算だけに使用し、正規化・学習には使用しない

## Slide 8
MODEL IMPROVEMENT
最大の改善は、被験者ごとのラベル非依存正規化
LOSO比較で設定を選び、活動分類と異常判定を別々に最適化
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
08
BEFORE
IMPROVED
姿勢正規化
腰中心 + 身体スケール
モデル設定
両モデル leaf = 2
class_weight = balanced
姿勢 + 特徴分布
被験者 z-score
目的別の葉サイズ
活動 leaf = 4
異常 leaf = 2 / weightなし
x − μ
σ
SUBJECT
→
→
体格・カメラ位置・動作の大きさによる被験者間オフセットを削減

## Slide 9
RESULTS
全指標が改善し、異常F1は +0.1295
LOSO全4被験者でAccuracyと異常F1が改善
Source: outputs/loso_metrics.json
09
BEFORE
IMPROVED
Accuracy
0.5500
0.6295
+0.0795
Macro-F1
0.5138
0.6279
+0.1141
異常活動 F1
0.6279
0.7574
+0.1295
SUBJECT-WISE ABNORMAL F1
S1 0.8429
S2 0.8017
S3 0.5718
S5 0.8706

## Slide 10
DELIVERY
評価・学習・予測まで、同じコードで再現できる
正式成果物を残し、未知被験者CSVが届けば predict をそのまま実行
Source: SPECIFICATION.md / LOSO metrics
10
01 EVALUATE
python activity_model.py evaluate
02 TRAIN
python activity_model.py train
03 PREDICT
python activity_model.py predict
→
FINAL ARTIFACTS
activity_model.joblib
改善版学習済みモデル
loso_metrics.json
Fold別・全体評価結果
A.csv
提出形式のフレーム予測
LIMITATIONS / NEXT
被験者数は4名
被験者3のドメイン差が残る
短い入力ではz-scoreが不安定
NEXT
マルチスケール時間特徴
左右反転拡張・時間平滑化
内側LOSOによる閾値調整
元データとNotebookは変更せず、コード・モデル・評価・予測を新規作成